# Pětiosá technologie a výkonný metrologický software umožňují rychlé měření a analýzu sedel a vedení ventilů

I přes jejich významný vliv na účinnost motoru a výfukové plyny bylo měření sedel a vedení ventilů tradičně tak komplikované a časově náročné, že používané metody často představují kompromis a neumožňují citlivou zpětnou vazbu procesu. Nové řešení založené na revolučním systému pětiosého měření pro souřadnicové měřicí stroje (CMM) REVO společnosti Renishaw tuto situaci dramaticky mění, protože umožňuje velmi rychlé shromáždění velkého množství údajů, ze kterých je možné vypočítat analytické parametry pro sedlo i vedení ventilu. Uvedená metoda má výjimečně dobré výsledky, pokud jde o zkoušky opakovatelnosti a reprodukovatelnosti, a potřebuje jen 20 sekund na ventil.

Shromáždění údajů pomocí spirálových skenů a adaptivního skenování

Nový měřicí proces se skládá ze dvou spirálových skenů, jednoho ve vodicím otvoru ventilu a druhého v oblasti sedla ventilu. Na vedení je použit jeden spirálový sken s typickou roztečí 0,5 mm a rychlostí skenování 150 mm/s, na sedlo jeden spirálový sken provedený s menší roztečí 0,1 mm a větší rychlostí skenování 500 mm/s. Tento druhý sken využívá výkonnou možnost adaptivního skenování systému REVO umožňující pokrýt oblasti nad kritickým povrchem sedla ventilu i pod ním na jeden příkaz ke skenování.

Vyhodnocení dat

Dva měřicí podprogramy rychle zachytí všechna potřebná data povrchu sedla a vedení ventilu, která jsou pak analyzována v utilitě vložené do nového metrologického softwaru MODUS™ společnosti Renishaw.  Automaticky je generována zpráva, která obsahuje analýzu chyby tvaru sedla ventilu, odchýlení sedla od osy vodicího otvoru, kruhovitosti sedla v libovolné specifikované výšce, chyby tvaru ventilových kuželů a profilu kruhovitosti vodicího válce v libovolné specifikované výšce. Tuto analytickou funkci poskytuje Renishaw i jiným poskytovatelům metrologického softwaru, který podporuje systém REVO.

S novým procesem měření sedla a vedení ventilu založeným na systému REVO a trvajícím jen 20 sekund na ventil je nyní možné provést komplexní kontrolu hlavy válce za pouhých několik minut, což spolu s úplnou analýzou dat umožňuje rychlou zpětnou vazbu pro předcházející výrobní procesy.