Nový snímač umožňuje plně automatické měření drsnosti povrchu na souřadnicových měřicích strojích (CMM)

Společnost Renishaw doplnila do svého revolučního pětiosého měřicího systému REVO® novou volitelnou sondu, která poprvé umožňuje plné začlenění kontroly drsnosti povrchu do měřicích cyklů CMM.

S novým modulem SFP1 můžete měřit drsnost povrchu od 6,3 do 0,05 Ra. Díky této inovaci není nadále nutné přenášet měřený kus na jiná pracoviště a tím se dosáhne zkrácení času pro kompletní inspekci měřeného dílu. Uživatelé CMM teď budou moci automaticky přepínat mezi skenováním dílu a měřením drsnosti povrchu, scelkovou analýzou obsaženou vjediném měřicím protokolu.

Vysoce kvalitní údaje o drsnosti povrchu

Díky tomu, že je sonda pro měření kvality povrchu SFP1 plně začleněna do systému pětiosého měření REVO, mohou její uživatelé těžit zřady výkonných funkcí, které zvýší rychlost kontroly i její flexibilitu.

Sonda zahrnuje i osu C, což v kombinaci s neomezenou možností polohování měřicí hlavice REVO a výběrem držáků doteku umožňuje automatickou orientaci hrotu sondy do libovolného úhlu odpovídajícího měřenému dílu a zajišťuje tak maximální kvalitu získaných údajů povrchu. Sondu SFP1 dodáváme se dvěma speciálními držáky doteku, pro přímý dotek SFS-1 a pro zalomený dotek SFS-2, které se volí skompletním řízením měřicího programu apoužitím modulárního výměnného systému REVO (MRS). To umožňuje flexibilní přístup k prvkům komponent v kombinaci s důsledností metodologie pro plně automatické CNC měření.

Sonda na měření drsnosti povrchu SFP1 je sonda s opěrkou vybavená kuželovým dotekem o rádiusu 2 μm (0,000079“) a poskytuje výstupy ve formátu Ra, RMS a nezpracovaných dat pro klienta s metrologickým softwarem prostřednictvím softwaru UCCServer Renishaw používajícího protokol I++ DME. Nezpracovaná data je pak možné předat specializovanému softwaru pro analýzu povrchu k vypracování podrobné analýzy.

Automatická kalibrace sondy pro měření drsnosti povrchu

Kalibrace snímače je také plně automatická a provádí se vrámci softwarového programu pro CMM. Nový kalibrační etalon pro drsnost povrchu (SFA) se instaluje na zásobník MRS a měří se pomocí sondy SFP1. Software pak upraví parametry v sondě v souladu s kalibrovanou hodnotou uvedeného nástroje.

Další informace

Informujte se podrobněji o snímacích systémech a softwaru Renishaw pro CMM a nové podpoře pro modernizace CMM.

Závěr