Nová lineární stupnice FASTRACK™ kombinuje vysokou přesnost, pohodlnost páskového měřítka a bezkonkurenční robustnost

FASTRACK™ je revoluční systém lineární stupnice montovaný na nosiči od společnosti Renishaw, který kombinuje přesnost ±5 µm/m s robustností nerezavějící oceli a rychlou a snadnou instalací snímacího systému na nosiči.

Systém měřítka FASTRACK™, je určený pro použití vyžadující vysokou přesnost a snadno demontovatelné měřítko. Systém se skládá ze dvou miniaturních, ale robustních vodítek. Ta bezpečně vedou nová nízkoprofilová měřítka Renishaw (průřez 8 x 0,2 mm) a umožňují jim volně teplotně dilatovat jejich vlastním koeficientem teplotní roztažnosti s téměř nulovou hysterezí (např. submikronová u centrálně upnuté dvoumetrové osy v celém rozsahu provozních teplot). Pokud se měřítko poškodí, je možné ho z vodítek vytáhnout a rychle vyměnit i v místě s omezeným přístupem a snížit tak prostoj stroje.

Protože je systém FASTRACK™ součástí modulárního řešení, lze ho použít buď s inkrementálním měřítkem RTLC společnosti Renishaw a superkompaktní snímací hlavicí TONiC™, nebo novým lineárním absolutním snímačem RESOLUTE™ a absolutním měřítkem RTLA. V obou případech jsou snímače vybaveny pokročilou optoelektronikou poskytující rozlišení až 1 nm, nízkou chybu interpolace (SDE) a velmi nízké kolísání signálu pro plynulejší řízení rychlosti a tuhou polohovou zpětnou vazbu.

Systém FASTRACK™ nabízí bezkonkurenčně snadnou instalaci. Samolepicí vodítka jsou vybavena integrovanými, předem vyrovnanými, vymezovacími vložkami, které se po osazení na osu odstraní ručním nářadím. Měřítko se pak nasune z libovolného konce a upevní k podkladu v jednom vztažném bodě kdekoliv na ose pomocí kyanoakrylátového lepidla. Při instalaci inkrementálního měřítka TONiC™ RTLC lze koncové magnety a volič referenčních značek (měřítko RTLC je vybaveno více referenčními značkami IN-TRAC™ v pravidelných odstupech) osadit přímo na FASTRACK™ a k dispozici je i šroubová svorka jako alternativa k použití lepidla.

FASTRACK™ nabízíme v kotoučích, aby ho bylo možné „ustřihnout na míru“ v místě instalace, což umožňuje výrobcům strojů minimalizovat jak skladovací dobu, tak dodací lhůty. Naměření a odstřižení je jednoduché, rychlé a snadné díky dostatečným tolerancím a stolním tabulovým nůžkám (lze také zakoupit od společnosti Renishaw). Díky této flexibilitě je nový systém ideální pro velké stroje, které se musí pro dopravu na místo instalace rozdělit na díly: Jednoduše použijte samostatné kusy systému FASTRACK™ a nechte měřítko pokračovat přes spoje (mezery mohou být až 25 mm); přitom bezpečně víte, že měřítko může být instalováno, odstraněno a znovu instalováno, kolikrát potřebujete.

Systém montáže stupnice FASTRACK™ je vhodný pro mnoho použití, např. pro stroje na výrobu plochých displejů, lineární motory s aluminiovým podkladem, výrobu fotovoltaických zařízení, pro osy vystavené potenciálnímu poškození, velké souřadnicové měřicí a jiné stroje, u kterých je zapotřebí měřítko instalovat/odstranit pro dopravu nebo jednoduše pro jakékoliv použití tam, kde musí být tepelná roztažnost měřítka nezávislá na konstrukci stroje.

Jak je tomu u všech snímačů Renishaw, i nový systém FASTRACK™  má podporu globální prodejní a podpůrné sítě. Stejně jako snímací systémy TONiC™ a RESOLUTE™ společnosti Renishaw i FASTRACK™ vyhovuje nejnáročnějším ekologickým normám i směrnicím WEEE (odpad elektrického a elektronického zařízení) a RoHS (omezení škodlivin).