Nový snímací systém pro provoz více měřicích sond na jednom CNC obráběcím stroji

Společnost Renishaw představila přírůstky vproduktové řadě systémů bezdrátových sond, včetně rozhraní umožňujícího instalaci několika sond na jednom obráběcím stroji a novou kompaktní sondu pro nastavení nástroje sbezdrátovým přenosem signálu, který je ideální pro větší stroje.

Nová komunikační jednotka RMI-Q pro rádiový přenos signálu umožňuje komunikaci až se čtyřmi sondami instalovanými na jednom obráběcím stroji. Nezáleží na tom jaké kombinace obrobkových a nástrojových sond je použita, všechny čtyři sondy budou obslouženy. Díky tomuto novému systému mohou být nyní sondami osazeny i stroje s rotačními stoly, stroje paletovými systémy nebo jiné aplikace, kde dosud bylo použití pouze dvou sond limitujícícm faktorem.RMI-Q lze snadno nainstalovat na mnoho různých typů obráběcích center a CNC frézek a uživatelům nabízí všechny výhody systémů sond společnosti Renishaw, včetně bezkabelového automatického nastavování nástrojů na stroji, detekce poškození nástroje, ustavení obrobku a rozměrové kontroly vyrobených dílců.

K dispozici je mnoho různých konfigurací práce se sondou. Typický systém sestává z nové nástrojové sondy RTS a obrobkové sondy RMP60 nebo jiné kompatibilní rádiové obrobkové sondy, kterými jsou například sondy RMP40 nebo RMP600. Volba vhodné sondy závisí na požadavcích konkrétní aplikace.

Nový komunikační modul RMI-Q umožňuje aktivovat a deaktivovat kteroukoliv ze sond ve vřeteni nebo na stole prostřednictvím rádiového signálu. Jednotka je vybavena indikátorem zobrazujícím, která ze sond je v daném okamžiku aktivní.Stejně jako nová nástrojová sonda RTS je i jednotka RMI-Q vybavena ověřeným způsobem bezdrátové komunikace s přepínáním frekvence (FHSS) v pásmu 2,4 GHz, které splňuje požadavky telekomunikačních předpisů po celém světě a umožňuje nerušený rádiový provoz ve stále více náročném prostředí..

Systém je vhodný pro aplikace, které neumožňují zaručit přímou viditelnost mezi sondou a přijímačem a jeho přenosový dosah až 15 m jej činí vhodným zejména pro velké stroje.Modul RMI-Q má všechny funkce osvědčeného rozhraní RMI společnosti Renishaw, který byly ještě rozšířeny, například o schopnost automatického párování interface s jednotlivými sondami pomocí programového makra v jediné bezobslužné operaci.

Přesnost obrobku dosažená během obrábění závisí na množství proměnných, mezi které patří také vliv opotřebení nástroje, házivost nástroje/držáku a zlomení nástroje.Nová nástrojová rádiová sonda RTS společnosti Renishaw je schopná kompenzovat změny velikosti nástroje během procesu obrábění a automaticky aktualizovat nástrojové korekce v tabulce nástrojů podle aktuálního stavu opotřebení nástroje. Umožňuje také automatické zastavení pracovního procesu, je-li detekováno zlomení nástroje.To představuje pro uživatele významné výhody spočívající ve snížení objemu zmetků, nákladů na opravy dílců nebo opakovanou výrobu  dílců.

Nová nástrojové sonda RTS je robustní, kompaktní a díky bezdrátové komunikaci neomezuje rozsah pohybů stolu stroje.Bezdrátový přenos signálů ze sondy ocení zejména majitelé velkých strojů nebo strojů vybavených paletovým systémem. V těchto aplikacích bylo v minulosti komplikované osazení stroje nástrojovou sondou z důvodu omezení daných kabelových připojením. Ve strojích, kde nebylo možné zajistit přímou viditelnost mezi optickou nástrojovou sondou a komunikačním modulem bylo i opticvké bezdrátové provedení obtížné. Rádiové systém nyní přináší řešení i pro tyto aplikace.

Systém RTS je napájen dvěma standardními bateriemi AA, jejichž životnost byla výrazně prodloužena. Systém lze s použitím nového komunikačního modulu RMI-Q používat až se třemi dalšími bezdrátovými sondami.

ENDS